## Slide 1
Strumenti di Analisi PGTU
Impostazione e fonti dati
Cartella di lavoro: .../PGTU/Dati per i dati, .../PGTU/Figure per gli output grafici.
Geodatabase utilizzati:
  TT_FLOW_H24.gdb: rete TomTom con flussi di traffico giornalieri.
  REV_PGTU2015.gdb: rete PGTU 2015 (layer PGTU2015_REV01).
Layer caricati
Da TT_FLOW_H24.gdb è stato selezionato il layer:
  TOT_FLOW_RM_H24_06 → rete stradale TomTom con flussi H24 (feriale).
Da REV_PGTU2015.gdb è stato selezionato il layer:
  PGTU2015_REV01 → rete principale PGTU.
Consistenza geometrica
Numero archi:
  Rete TomTom: 94.148 archi.
  Rete PGTU: 1.301 archi.
Sistema di riferimento:
  TomTom: EPSG:3004
  PGTU: EPSG:3004 → CRS già allineato, nessuna riproiezione necessaria per le analisi successive.
Struttura principale delle tabelle
TomTom (TOT_FLOW_RM_H24_06): contiene, tra le altre, le colonne Id, Segment_Id, Length, StreetName, VEIC_DAY_TOMTOM, VEIC_DAY_TOT, geometry.
PGTU (PGTU2015_REV01): contiene, tra le altre, Id, Classifica, Toponomastica, Nome, Grande_Viabilità_2019, TPL, geometry.
Chiave identificativa TomTom
La colonna Id nella rete TomTom:
  94.148 valori unici su 94.148 archi.
  Nessun valore nullo, nessuna duplicazione. → Id può essere utilizzato come identificatore univoco degli archi TomTom.
Dati di rete e impostazione

## Slide 2
Strumenti di Analisi PGTU
Analisi esplorativa dei flussi VEIC_DAY_TOT
Distribuzione dei flussi VEIC_DAY_TOT
Variabile considerata: VEIC_DAY_TOT (flusso veicolare medio giornaliero per arco).
Numero di valori non nulli: 94.148 (tutti gli archi TomTom caricati).
Statistiche sintetiche:
  Minimo: 0 veicoli/giorno
  25° percentile: ~1.200 veicoli/giorno
  Mediana: ~4.500 veicoli/giorno
  75° percentile: ~11.300 veicoli/giorno
  Massimo: ~90.980 veicoli/giorno
Distribuzione per classi di flusso (conteggio archi)
0–100 veicoli/giorno: 6.843 archi
100–500: 8.726 archi
500–1.000: 5.982 archi
1.000–3.000: 16.633 archi
3.000–5.000: 11.191 archi
5.000–10.000: 18.178 archi
10.000: 26.595 archi
La rete presenta una componente consistente di archi a bassa intensità (sotto i 3.000 veicoli/giorno)
una quota rilevante di archi presenta flussi elevati: oltre 44.000 archi superano i 5.000 veicoli/giorno, e più di 26.000 archi superano i 10.000 veicoli/giorno.
Figure
1) Istogramma completo di VEIC_DAY_TOT File: istogramma_VEIC_DAY_TOT_tutti.png
2) Istogramma concentrato sugli archi con VEIC_DAY_TOT > 5.000 File: istogramma_VEIC_DAY_TOT_over5000.png → evidenzia la coda alta della distribuzione.

## Slide 3
Strumenti di Analisi PGTU
Mappa archi ad alto flusso e classi di flusso
Selezione archi ad alto flusso
Soglia definita: 5.000 veicoli/giorno.
Risultati:
  Archi con VEIC_DAY_TOT ≥ 5.000: 44.773
  Archi con VEIC_DAY_TOT < 5.000: 49.375 → Circa la metà della rete TomTom supera i 5.000 veicoli/giorno, identificando un esteso sottosistema di assi ad elevata intensità.
Mappa archi ≥ 5.000 veicoli/giorno
Visualizzazione:
  Archi con flusso < 5.000 veicoli/giorno in grigio chiaro (sfondo).
  Archi con flusso ≥ 5.000 veicoli/giorno in rosso e più spessi.
Obiettivo:
  Evidenziare spazialmente la struttura della rete più caricata, distinguendola dal resto del grafo.
File output: mappa_VEIC_DAY_TOT_over5000.png

## Slide 4
Strumenti di Analisi PGTU
Distribuzione archi per classe (tutta la rete)
<1.000: 21.551 archi
1.000–5.000: 27.824 archi
5.000–6.000: 4.640 archi
6.000–7.000: 4.030 archi
7.000–8.000: 3.778 archi
8.000–9.000: 3.102 archi
9.000–10.000: 2.628 archi
10.000–15.000: 9.688 archi
15.000–20.000: 5.460 archi
>20.000: 11.447 archi
→ Le ultime quattro classi (oltre 10.000 veicoli/giorno) da sole rappresentano più di 26.000 archi, confermando una rete molto estesa di assi ad elevata intensità.
Rappresentazione cartografica
Archi con VEIC_DAY_TOT < 5.000 → grigio chiaro (contesto).
Classi ≥ 5.000 → colorate con palette graduata (dal giallo chiaro al rosso scuro) per rappresentare l’aumento di flusso.
Figura prodotta: mappa_classi_VEIC_DAY_TOT_focus5000.png
Mappa per classi di flusso (focus ≥ 5.000)

## Slide 5
Strumenti di Analisi PGTU
Processo di Match Lineare tra Archi TomTom e Segmenti PGTU
1. Preparazione dei dataset Vengono calcolati i flussi giornalieri e le lunghezze degli archi, consentendo la selezione preliminare degli elementi realmente rilevanti per il matching.
  Criteri di preselezione degli archi TomTom:
  Flusso giornaliero > 1000 veicoli/giorno
  Lunghezza ≥ 5 metri
Gli archi sotto queste soglie non vengono utilizzati per il matching, ma sono comunque inclusi nel dataset finale con campi PGTU vuoti, così da preservare l’integrità della rete TomTom.
2. Preparazione della rete PGTU
Ogni segmento PGTU viene duplicato in una versione “bufferizzata” tramite un buffer di 30 metri, utile per individuare candidati spaziali compatibili con gli archi TomTom.Parallelamente si conserva la geometria lineare originaria allo scopo di calcolare parametri metrici e angolari.
3. Individuazione dei segmenti candidati (Spatial Join)
Gli archi TomTom preselezionati vengono intersecati con il buffer PGTU: in questo modo vengono identificati tutti i segmenti PGTU plausibilmente associabili dal punto di vista geometrico. Questa operazione genera l’insieme delle coppie TT–PGTU candidate.
4. Calcolo dell’overlap metrico
Per ogni coppia candidata vengono calcolate:
  la lunghezza di sovrapposizione effettiva dell’arco TomTom all’interno del buffer PGTU;
  la percentuale di copertura dell’arco TomTom rispetto alla propria lunghezza;
  la percentuale relativa alla lunghezza del segmento PGTU.
Vengono mantenuti solo i candidati che rispettano vincoli stringenti:
  Overlap ≥ 3 m
  Copertura dell’arco TomTom ≥ 50%
5. Vincolo angolare locale
Per ogni match geometrico plausibile viene calcolato l’angolo locale tra le direzioni TomTom e PGTU, utilizzando:
  il punto di minima distanza tra i due segmenti;
  un orientamento locale basato sulla derivata direzionale della geometria lineare.
Il match è considerato valido solo se:
  Δangolo ≤ 45°
Questo ulteriore filtro garantisce che vengano associati solo archi effettivamente collineari o coerenti nella direzione di percorrenza.
6. Matching semantico basato sui nomi
Si verifica la compatibilità toponomastica tramite un confronto delle parole significative tra:
  il nome strada TomTom (StreetName)
  la toponomastica PGTU.
  Se il miglior match geometrico non ha compatibilità semantica ma esiste un altro candidato con un overlap di nome significativo, il sistema rimpiazza automaticamente il primo con il secondo.
7. Selezione del best match
Per ogni arco TomTom viene selezionato:
  Il miglior candidato geometrico (massima percentuale di overlap).
  Se necessario, il miglior candidato semantico compatibile.

## Slide 6
Strumenti di Analisi PGTU
Risultati del processo di matching TomTom → PGTU
La procedura ha inizialmente considerato 94.148 archi TomTom, dei quali:
72.597 con flusso giornaliero > 1.000 veicoli/giorno
71.711 sopra soglia di flusso e lunghi almeno 5 m (esclusi per lunghezza < 5 m: 886 archi)
Risultati intermedi
La spatial join tra archi TT e buffer PGTU (30 m) ha prodotto 96.222 coppie candidate, sulle quali sono stati applicati progressivamente i filtri:
Filtro 1 — Overlap geometrico
  Coppie con overlap ≥ 3 m e perc_TT ≥ 50%: 65.283 candidati validi
  Distribuzione del numero di segmenti PGTU candidati per singolo arco TT:
  1 candidato: 38.422 casi
  2 candidati: 7.455 casi
  3 candidati: 2.801 casi
  valori superiori molto rari (max 7)
Filtro 2 — Angolo locale tra segmenti
  Su tutti i 65.283 candidati è stato calcolato l’angolo locale, con avanzamento monitorato ogni 1.000 archi.
  Coppie che rispettano il vincolo Δangolo ≤ 45°:
  52.653 candidati validi
Matching finale
È stato individuato il match ottimale per ogni arco TT sopra soglia, scegliendo:
  il miglior candidato geometrico;
  in caso di incoerenza nominativa, il miglior candidato con parole significative in comune.
Esiti finali:
Archi TT sopra soglia elaborati: 71.711
Match accettati: 42.786 → 59,7%
Non matchati: 28.925 → 40,3%
Il matching copre 1.226 segmenti PGTU (su 1.301 totali).
Copertura lato PGTU (a livello di Id strada)
Segmenti PGTU con almeno un arco TomTom > 1000 veic/g e ≥ 5 m associato: 1.243
Segmenti PGTU mai coperti da archi TomTom sopra soglia: 58
La rete PGTU risulta quindi coperta da TomTom (sopra soglia) per circa 95–96% dei segmenti, con una quota residuale di archi PGTU privi di corrispondente nella rete TomTom ad alto flusso.
Flusso medio TomTom lungo la rete PGTU
Per i segmenti PGTU associati ad almeno un arco TomTom è stato calcolato il flusso medio VEIC_DAY_TOT per Id strada, ottenendo una mappa in cui la grande viabilità e gli assi principali risultano chiaramente distinti dai rami di distribuzione locale.
Focalizzazione sulle criticità: archi TomTom “unmatched” ad alto flusso
Le mappe aggiuntive su base OpenStreetMap evidenziano gli archi non associati a PGTU con VEIC_DAY_TOT ≥ 10.000 veic/g (4.925 archi selezionati), e soglie più basse (≥ 5.000, ≥ 3.000 veic/g).
Queste rappresentazioni permettono di individuare in modo mirato gli assi a forte domanda di traffico non intercettati dal grafo PGTU

## Slide 7
Strumenti di Analisi PGTU
Risultati del processo di matching TomTom → PGTU

## Slide 8
Strumenti di Analisi PGTU
Risultati del processo di matching TomTom → PGTU

## Slide 9
Strumenti di Analisi PGTU
Esportazione Tabelle Excel
Esportazione risultati in Excel
Per facilitare analisi e controlli manuali è stato creato un file Excel unico:
File di output: Confronto_PGTU_TOMTOM_new.xlsx
Contenuto del foglio Database
Ogni riga rappresenta un arco TomTom oppure un segmento PGTU senza corrispondenza TomTom:
  Informazioni TomTom
    Id (Id arco TomTom; vale "No_Id" per i segmenti PGTU senza TT associato)
    Nome Strada (da StreetName)
    Flussi Giornalieri (da VEIC_DAY_TOT)
    Lunghezza_TT_m (lunghezza geometrica dell’arco TomTom)
    tt_geom_wkt (geometria TT in formato WKT)
  Informazioni PGTU (a livello di segmento)
    Id Segmento PGTU (PGTU_seg_id)
    Id PGTU (Id strada originario)
    Toponomastica
    Classifica
    Lunghezza_PGTU_m (lunghezza del segmento PGTU)
    pgtu_geom_wkt (geometria del segmento PGTU in WKT)
  Flag strutturali
    Is_PGTU: =1 se l’arco è associato a un segmento PGTU (compresi i segmenti PGTU senza TT, aggiunti esplicitamente), 0 altrimenti
    IS_TPL: =1 se il segmento PGTU è classificato come asse con TPL, 0 altrimenti
    IS_GV: =1 se il segmento è in Grande Viabilità 2019, 0 altrimenti
Integrazione dei segmenti PGTU senza TomTom
Sono stati identificati i segmenti PGTU privi di qualsiasi arco TomTom associato.
Tali segmenti sono stati aggiunti in coda al foglio Database.
Flag sulle soglie di flusso
Le tre colonne:
Flag_over_soglia1_noPGTU = 1 se Flussi Giornalieri ≥ 10.000 e Is_PGTU = 0 (arco TomTom non allineato a PGTU)
Flag_over_soglia2_noPGTU = 1 se Flussi Giornalieri ≥ 5.000 e Is_PGTU = 0
Flag_over_soglia3_noPGTU = 1 se Flussi Giornalieri ≥ 3.000 e Is_PGTU = 0
Questo consente in Excel di filtrare rapidamente archi ad alto flusso non presenti nella rete PGTU, con livelli di priorità crescenti (≥10k, ≥5k, ≥3k veic/gg).
Controllo di coerenza della toponomastica
È stata introdotta una colonna aggiuntiva:
Flag_nome_da_verificare
che assume valore:
0 se Nome Strada (TomTom) e Toponomastica (PGTU) condividono almeno una parola “significativa” (escluse forme tipo “via”, “viale”, “di”, ecc.)
1 se non vi sono parole significative in comune.
Questo flag permette di mettere rapidamente in evidenza i casi in cui:
il match geometrico è formalmente corretto,
ma la denominazione tra TomTom e PGTU è potenzialmente incoerente e richiede una verifica manuale.

## Slide 10
Strumenti di Analisi PGTU
Matching archi TomTom – linee ATAC
Si parte dal database integrato Confronto_PGTU_TOMTOM_new.xlsx (foglio Database), da cui si estraggono tutti gli archi TomTom con geometria valida (94.148 archi su 94.223 righe totali, esclusi solo 75 record senza WKT).
Si leggono le linee ATAC da shapefile (2.186 elementi), si selezionano solo le linee attive (902) e si allineano tutte le geometrie in EPSG:3004. Le linee attive vengono bufferizzate di 30 m per rappresentare il corridoio influenzato dal trasporto pubblico.
Il matching TT–ATAC viene effettuato solo sugli archi TomTom con:
  Flussi Giornalieri > 1.000 veic/g
  Lunghezza ≥ 5 m → 71.711 archi (contro 22.437 archi TT sotto soglia, esclusi dal match ma mantenuti nel database).
Per ciascun arco TT sopra soglia:
  si individuano i buffer ATAC candidati tramite spatial index;
  per ogni candidato si calcola l’orientamento locale di TT e ATAC nel punto di minima distanza (finestra di ±5 m lungo la linea);
  il candidato è accettato solo se la differenza angolare locale ≤ 45° (coerenza di direzione) e se la lunghezza di intersezione TT–buffer è ≥ 3 m;
  si calcola la quota di arco coperta dal buffer (overlap_pct_atac30m = overlap_len / tt_len) e si tiene, per ogni arco TT, il valore massimo; il ciclo si interrompe in early-stop se si raggiunge almeno il 60% di overlap.
Risultati sul campione di 71.711 archi TT (flussi >1.000 & ≥5 m):
  51.040 archi hanno almeno una intersezione coerente con una linea ATAC attiva → 71,2% degli archi sopra soglia
  20.671 archi non presentano alcun overlap significativo con ATAC → 28,8% degli archi sopra soglia
I risultati (overlap_len_atac30m, overlap_pct_atac30m, flag binario atac_intersect) vengono riportati tramite join su Id TomTom su tutto il Database (inclusi archi TT sotto soglia e segmenti PGTU-only). Da questi flag viene derivata la nuova variabile Is_ATAC (1 se l’arco TT risulta servito/affiancato da una linea ATAC entro 30 m, 0 altrimenti).
Il database aggiornato viene salvato in due formati:
  Database_PGTU_TOMTOM_ATAC.xlsx (foglio Database con tutte le variabili)
  Database_PGTU_TOMTOM_ATAC.csv (separatore ;) che diventano la base per tutte le analisi successive integrate PGTU–TomTom–ATAC.

## Slide 11
Strumenti di Analisi PGTU
Matching archi TomTom – linee ATAC

## Slide 12
Strumenti di Analisi PGTU
Matching archi TomTom – linee ATAC
Dal dataset iniziale (94.223 record), sono stati analizzati 71.711 archi TomTom con flussi >1000 veicoli/giorno e lunghezza ≥5 m, ossia quelli rilevanti per la verifica di copertura TPL.
Copertura ATAC sui tratti TomTom ad alto flusso
Archi TomTom analizzati: 71.711
Associati a una linea ATAC: 51.040 (71,2%)
Non associati: 20.671 (28,8%)
Le statistiche di overlap mostrano una copertura forte per gli archi associati: la mediana di overlap_pct_atac30m è pari al 100%, con valori elevati soprattutto sulle infrastrutture ad alta domanda.
Confronto con classificazione TPL (IS_TPL)
Archi TPL (IS_TPL=1) sopra soglia: 38.290
Di questi, risultano associati a una linea ATAC: 34.521 (90,2%)
Il restante 9,8% rappresenta segmenti TPL che non rientrano nel buffer ATAC o potenziali mismatch geometrici.
Ruolo degli archi PGTU (Is_PGTU=1) Nel sottoinsieme degli archi coerenti con il PGTU (42.786 elementi):
L’80,7% dei segmenti TPL risulta correttamente coperto dal TPL ATAC.
Le discrepanze residue riguardano principalmente tratti secondari o con geometrie complesse.
Analisi per classe (TPL × ATAC_intersect)
Gli archi associati ad ATAC presentano valori di overlap molto elevati (media 0,97–0,99).
Gli archi non associati mostrano overlap nullo, confermando la robustezza del criterio di selezione.
Output cartografici prodotti
Mappa A: archi TomTom associati vs non associati alla rete ATAC.
Mappa B: archi TPL (IS_TPL=1) non coperti da ATAC.
Mappa C: archi non TPL (IS_TPL=0) che risultano invece coperti da ATAC.
Queste visualizzazioni permettono di individuare in modo diretto possibili incongruenze tra classificazione TPL, geometrie TomTom e rete ATAC, fornendo una base solida per approfondimenti e verifiche localizzate.

## Slide 13
Strumenti di Analisi PGTU
Matching archi TomTom – Grande Viabilità
È stato applicato lo stesso schema di matching geometrico usato per ATAC e PGTUm attorno alla rete di Grande Viabilità 2019, overlap minimo 3 m, soglia di copertura sul singolo arco TomTom ≥ 60% e coerenza angolare locale Δ≤45°.
Il matching è stato eseguito sugli archi TomTom del Database con Flussi Giornalieri > 1.000 veicoli/giorno e lunghezza ≥ 5 m:
  Archi TT con geometria valida nel Database: 94.148
  Archi TT usati per il match GV (sopra soglia): 71.711
Il risultato è stato riportato su tutto il Database tramite una nuova colonna binaria Is_GrandeViabilita (1 = arco TomTom compatibile con la Grande Viabilità 2019, 0 = non compatibile). A livello di Database completo:
  26.237 archi con Is_GrandeViabilita = 1
  67.986 archi con Is_GrandeViabilita = 0
Sono state prodotte:
  una mappa di confronto tra archi TomTom associati / non associati alla Grande Viabilità;
  una mappa dei disallineamenti tra IS_GV e Is_GrandeViabilita;
  due shapefile di hotspot per l’ispezione in GIS degli archi con flag discordanti.

## Slide 14
Dati di rete e impostazione
Numero archi:
  Rete TomTom: 94.148 archi.
  Rete PGTU: 1.301 archi.
Sistema di riferimento:
  TomTom: EPSG:3004
  PGTU: EPSG:3004
Distribuzione per classi di flusso
<1.000: 21.551 archi
1.000–5.000: 27.824 archi
5.000–6.000: 4.640 archi
6.000–7.000: 4.030 archi
7.000–8.000: 3.778 archi
8.000–9.000: 3.102 archi
9.000–10.000: 2.628 archi
10.000–15.000: 9.688 archi
15.000–20.000: 5.460 archi
>20.000: 11.447 archi
Selezione archi ad alto flusso
Soglia definita: 5.000 veicoli/giorno.
Risultati:
  Archi con VEIC_DAY_TOT ≥ 5.000: 44.773
  Archi con VEIC_DAY_TOT < 5.000: 49.375

## Slide 15
Processo di Match Lineare tra Archi TomTom e Segmenti PGTU
1. Preselezione archi TomTom
Si filtrano solo gli archi rilevanti:
  Flusso > 1.000 veic/giorno
  Lunghezza ≥ 5 m
2. Preparazione rete PGTU
Creazione di un buffer di 30 m per individuare possibili corrispondenze spaziali
3. Spatial Join
Gli archi TomTom selezionati vengono intersecati con il buffer PGTU → si ottengono tutte le coppie TT–PGTU candidate
4. Calcolo sovrapposizione
Per ogni coppia si calcolano:
  lunghezza di sovrapposizione
  % di copertura dell’arco TT
Criteri minimi:
  Sovrapposizione ≥ 3 m
  Copertura TT ≥ 50%
5. Vincolo angolare
Calcolo dell’angolo locale tra direzioni TT e PGTU. Match valido solo se:
  Δangolo ≤ 45°
  → garantisce collinearità e coerenza direzionale.
6. Verifica toponomastica
Controllo delle parole significative tra nome TT e toponomastica PGTU. Se il best match geometrico è semanticamente incoerente, viene sostituito da un candidato più compatibile.
Risultati
Archi TomTom totali: 94.148
Con flusso >1.000 e lunghi ≥5 m (usati nel matching): 71.711
Match accettati: 42.786 → 59,7%
Non matchati: 28.925 → 40,3%
Segmenti PGTU coperti: 1.226 su 1.301 → Copertura PGTU da TomTom ≈ 95–96%

## Slide 16
Processo di Match Lineare tra Archi TomTom e Segmenti PGTU

## Slide 17
Processo di Match Lineare tra Archi TomTom e Linee ATAC
Dati di partenza
71.711 archi TomTom con geometria valida.
2.186 linee ATAC, di cui 902 attive.
Risultati
51.040 archi TT associati ad ATAC (71,2%).
20.671 archi TT senza corrispondenza (28,8%.

## Slide 18
Strumenti di Analisi PGTU
Matching archi TomTom – Grande Viabilità
È stato applicato lo stesso schema di matching geometrico usato per ATAC e PGTU
26.237 archi con Is_GrandeViabilita = 1
67.986 archi con Is_GrandeViabilita = 0

## Slide 19
Strumenti di Analisi PGTU
Creazione Tabelle di Sintesi

## Slide 20
Strumenti di Analisi PGTU
Tabella di Sintesi
B2 – Parametro Soglia Flussi (i.e. 5000 veicoli/gg)
C — Identificazione Strada: Nome unificato della strada, ottenuto dalla Toponomastica PGTU quando presente; altrimenti dal Nome Strada TomTom. È l’entità di aggregazione su cui vengono calcolati tutti gli indicatori.
🟦 Appartenenza alle reti pianificatorie
D — Is_PGTU: Indica se la strada appartiene alla rete della viabilità principale PGTU (“Sì/No”)
E — % PGTU: Percentuale della lunghezza totale della strada coperta da archi TomTom appartenenti al PGTU
K — Is_TPL: Indica se la strada presenta archi TomTom associati alla rete ATAC
L — % TPL: Percentuale della lunghezza della strada per cui gli archi TomTom risultano associati alla rete ATAC
M — Is_GV: Indica se la strada presenta archi TomTom associati alla Grande Viabilità
N — % GV: Percentuale della lunghezza totale della strada che ricade nella rete di Grande Viabilità.
🟩 Indicatori di traffico TomTom
F — Flusso medio pesato: Media dei flussi giornalieri TomTom, pesata per la lunghezza dei singoli archi
G — Flusso Min: Minimo valore di flusso giornaliero osservato tra gli archi TomTom della strada
H — Flusso Max: Massimo valore di flusso giornaliero tra gli archi della strada
I — % > Soglia Flussi Percentuale della lunghezza della strada in cui il flusso TomTom supera la soglia definita (cella parametro B2)

## Slide 21
Strumenti di Analisi PGTU
Tabella di Sintesi – Casi d’Uso
Caso d’uso 1 — Strade PGTU senza copertura TomTom Identifica le strade del PGTU per cui non sono disponibili dati TomTom utilizzabili (assenza totale di archi o flussi < 1000 veic/gg)
  Filtri da applicare nella Tabella Sintesi:
  Is_PGTU = “Sì”
  Flusso medio = (vuoto)
Caso d’uso 2 — Strade NON PGTU ma con forti flussi TomTom
Identifica le strade non presenti nel PGTU ma che mostrano flussi significativi.
  Filtri da applicare nella Tabella Sintesi:
  Is_PGTU = “No”
  Flusso medio > soglia (es. > 5000 veic/gg) (oppure: % Lunghezza > Soglia Flussi > 0)
Un ulteriore filtro su % Lunghezza > Soglia Flussi > i.e. 50% permette di individuare strade con flussi alti consistenti lungo il tracciato.
Caso d’uso 3 — Strade non PGTU con valori di flusso min/max significativi Identifica strade non presenti nel PGTU che presentano valori estremi (minimi o massimi) utili per identificare tratti critici o colli di bottiglia
  Filtri da applicare nella Tabella Sintesi:
  Is_PGTU = “No”
  Flusso Max (o Min) > soglia (es. > 10000 veic/gg) & Flusso Medio < soglia

## Slide 22
Strumenti di Analisi PGTU
Tabella di Sintesi – Casi d’Uso
Caso d'Uso 4 — Strade servite da ATAC ma non presenti nel PGTU
Identifica le strade che risultano percorse da linee ATAC, ma non sono classificate come viabilità principale nel PGTU. Serve per evidenziare tratti che assumono rilevanza funzionale grazie al servizio di trasporto pubblico.
  Filtri da applicare nella Tabella Sintesi
  Is_PGTU = "No"
  Is_ATAC = "Sì"
Caso d'Uso 5 — Strade classificate PGTU ma senza copertura ATAC
Identifica le strade che appartengono al PGTU ma che non risultano attraversate da linee ATAC.
Filtri da applicare nella Tabella Sintesi
Is_PGTU = "Sì"
Is_ATAC = "No" oppure
% ATAC = 0%

## Slide 23
Strumenti di Analisi PGTU
Tabella di Sintesi – Casi d’Uso
Caso d’Uso 6 — Strade della Grande Viabilità non presenti nel PGTU
Identifica le strade appartenenti alla Grande Viabilità (GV) che non risultano classificate come viabilità principale nel PGTU.
Filtri da applicare nella Tabella Sintesi
Is_GV = Sì (la strada appartiene alla Grande Viabilità)
Is_PGTU = No (la strada non risulta nel PGTU)
Caso d’Uso 7 — Strade presenti nel PGTU ma non nella Grande Viabilità
Identifica le strade che il PGTU considera parte della propria rete della viabilità principale ma che non risultano nella rete della Grande Viabilità 2019.
Filtri da applicare nella Tabella Sintesi
Is_PGTU = Sì (la strada è nella rete PGTU)
Is_GV = No(la strada non appartiene alla Grande Viabilità)